Examen de Arquitectura e Ingeniería de Computadores. Convocatoria de Junio de 2005. Primer Llamamiento

PRIMERA PARTE

Pregunta 1.-

a)¿ La tabla de páginas tiene un número de entradas igual al número de páginas virtuales ó al número de páginas físicas?

b)¿ La tabla TLB  almacena páginas cualesquiera de la tabla de páginas o éstas tienen alguna característica?

c)¿La tabla TLB se encuentra almacenada en la memoria principal?

d) Una memoria caché la podemos considerar como una memoria híbrida, constituida por una memoria RAM y una memoria asociativa, entonces para una memoria caché de 32kbytes con 8 vías, diga la proporción que tiene de una y otra memoria.

Pregunta 2.-

Dé algunos ejemplos de iteraciones que no puedan ser vectorizadas

Pregunta 3.-

Para la máquina segmentada de 5 etapas IF; ID, EX, MEM, WB, analizar las dependencias de estos 2 conjuntos de 3 instrucciones y proponer un circuito a añadir a la estructura que solucione las mismas.

Add R1, R2, R3                                      Load R1,  20(R2)

Sub  R5, R1, #4                                       Sub  R7, R1, R5

Add  R7, R1, #7                                      Add  R8, R1, R7

Pregunta 4.-

Defina el estado arquitectural de una máquina superescalar con “renaming” de registros, y explique cómo se obtiene  este estado cuando se produce una excepción.

SEGUNDA PARTE

Pregunta 5.-

Explique la utilidad de los registros de predicado en una máquina VLIW y diga como se utilizan.

Pregunta 6.-

Dé algunos ejemplos de iteraciones que no puedan ser desenrolladas

Pregunta 7.-

a) Diferencias entre buses síncronos y asíncronos

b) Especificaciones para definir una red de interconexión

Pregunta 8.-

a) Diga en que etapa se utiliza la BTB

b) ¿La Trace caché trabaja en conjunción con la caché de datos, y cómo?

Pregunta 9.-

De las descripciones de máquinas presentadas en clase, describa aquello que le haya interesado más.

La Laguna a  de  de

Fdo.: Lorenzo Moreno Ruiz

Director de Dpto.